## Slide 1
IZAJES Y CARGAS.
CURSO

## Slide 2
TEMARIO
Normas
Definiciones generales
Equipo de izaje
EPP
Recomendaciones generales
Precauciones
INSTRUCTOR
Andrés Cavezza.
M.S.M.E, M.B.A, P.E, P.M.P.

## Slide 3: LAS ESTADÍSTICAS
Estos incidentes/accidentes son atribuibles a:
Mal utilización de los elementos.
Uso de elementos dañados.
Uso de elementos no apropiados.
Falta de procedimientos y practicas seguras.
Las fallas con equipos y elementos de izaje representan la causa más importante de incidentes y accidentes (mas del 25%).
ESTABLECEN QUE

## Slide 4: NORMA
Oficial Mexicana NOM-023-STPS-1993
Norma oficial mexicana relativa a los elementos y dispositivos de seguridad de los equipos para izar en los centros de trabajo.

## Slide 5: NORMA
Oficial Mexicana NOM-006-STPS-2014
NORMA Oficial Mexicana, referente al Manejo y almacenamiento de materiales-Condiciones de seguridad y salud en el trabajo.

## Slide 6
APARATOS PARA IZAR
Equipo de izaje refiere a todo lo utilizado para conectar una carga al gancho de grúa, esto es, eslingas de cable, eslingas de cadena, eslingas circulares, eslingas planas, vigas de izaje, etc. (1)
DEFINICIONES WLL
(Límite de Carga de Trabajo)
Se refiere a la masa máxima que el equipo de izaje está autorizado a sostener en un servicio de izaje general. (4)

## Slide 7
BF (Fuerza de Ruptura)
Se refiere a la fuerza máxima alcanzada durante la prueba de tensión estática. (4)
SF (Factor de Seguridad)
Se refiere a la relación entre la fuerza de ruptura y el límite de carga de trabajo.
Los factores de seguridad para cadenas, cables de acero y eslingas de poliéster son diferentes. (4)

## Slide 8
Elongación Total Final
Se refiere a la elongación de la cadena al momento de romperse, medida en porcentaje, con respecto a su largo original. Se trata de una medida de resistencia y ductilidad.(4)
MPF (Fuerza de Prueba de Manufactura)
Se refiere a la fuerza utilizada para probar el equipo o sus componentes antes de su envío, por parte del fabricante.(4)
Longitud Efectiva de Trabajo (EWL)
Se refiere al largo entre los puntos que sostienen la carga de una eslinga de izaje (sin la carga), o de una eslinga de cadena.
La longitud efectiva de trabajo se muestra en una eslinga plana sinfín.(4)

## Slide 9
WLL y rango de ángulos
Marca de la CE
Marca de identificación individual
Grado
Nombre o símbolo del fabricante
Número de piernas
ETIQUETADO
Los ensamblajes de izaje deben contar con una etiqueta de identificación que incluya la siguiente información:

## Slide 10
IZAJE CRITICO
Todo izaje crítico debe contar con un permiso escrito para realizar este tipo de maniobras con grúa.(28)
IZAJE NO CRITICO
Si no cumple con ninguno de los parámetros del izaje critico(28)
CLASIFICACIÓN DE IZAJES

## Slide 11
01
02
03
04
Excede de 100 toneladas
CRITERIOS PARA IZAJES CRÍTICOS
Excede el 80% de la capacidad indicada de las grúas
Pudiera provocar que se caiga la carga en tuberías o contenedores / unidades de proceso que contienen productos peligrosos
Pasa sobre áreas de trabajo activas tales como edificios de oficinas o sobre vías de acceso publico
Involucra más de una grúa
05

## Slide 12
CRITERIOS PARA IZAJES CRÍTICOS
El valor de la carga es igual o mayor a US$250.000
El izaje se hace por encima de equipos o líneas de flujo presurizadas
El levantamiento de la carga se realiza cerca de líneas aéreas eléctricas
El área de izaje es un área critica.(28)

## Slide 13
Cualquier elemento de izado nuevo es sometido a pruebas que indicaran cual es carga máxima de izado. Para ello el fabricante toma una cierta cantidad de muestras las que son cargadas hasta su rotura.
Con los valores obtenidos se establece una CARGA DE ROTURA (C.R), en base a este valor y agregando un factor de seguridad se puede obtener la CMA (CARGA MÁXIMA ADMISIBLE), es el valor que representa la carga máxima a la cual un elemento puede ser sometido para que dentro de rangos razonables de confiabilidad no se destruya.(12)
CARGA MÁXIMA ADMISIBLE
la C.M.A. se encuentra estampada sobre cada elemento se deberá tener muchísima precaución de no exceder nunca este valor

## Slide 14
LA CMA SE REDUCE NOTABLEMENTE CUANDO EL ÁNGULO ENTRE LAS ESLINGAS AUMENTA

## Slide 15
TABLA DE CARGA
TABLA DE CARGA PARA ESLINGAS DE FIBRA SINTÉTICA POLIAMIDICA

## Slide 16
CADENA
Las cadenas se dividen en grados según la carga mínima de ruptura. Los códigos se relacionan con la forma de los eslabones; eslabones cortos (KL), tamaño medio (ML) y eslabones largos (LL). Las cadenas también se realizan con distintos grados de resistencia. Las cadenas de grado 8 y 10 son las más comunes en equipo de izaje
Solo se deben usar cadenas de eslabones cortos para operaciones de izaje.(12)
EQUIPO DE IZAJE

## Slide 17
CADENA
Resistente al desgaste, mejor durabilidad.
Flexible, el único medio posible de acortar.
Una gran variedad de componentes para elegir.
Resistente al calor.
Fácil de almacenar.
100% reciclable.

## Slide 18
CABLES DE ACERO
Los diseños más comunes de cable de acero utilizado en equipo de izaje son:
Cable de acero-114 (6 x 19+FC) con alma de fibra (diámetro: aprox. 3 a 8 mm).
Cable de acero-216 (6 x 36+FC) con alma de fibra (diámetro: aprox. 6 a 60 mm).
Cable de acero-133 (7 x 19+WSC) con alma de acero, pensado para ambientes con altas temperaturas.
Cable de acero-265 (6 x 36+IWRC) con alma de acero, pensado para ambientes con altas temperaturas.
Cable de acero-144 (6 x 24+7FC) para uso con eslingas de embarque y desechables. La tensión nominal de ruptura de los alambres individuales en los cables debe ser de 1770 N/ mm2.
El factor mínimo de relleno de los alambres en los cables debe ser de 0,40.

## Slide 19
Más liviano que la cadena.
Normalmente, galvanizado por
inmersión en caliente para mejor
protección contra la herrumbre.
Adecuado para cargas
extremadamente pesadas.
100% reciclable.
Difícil de almacenar.
CABLES DE ACERO

## Slide 20
CARGA MÁXIMA
para calcular la carga máxima en casos donde no se pueda encontrar el diseño del cable en las tablas modelo.
Los cálculos dan la carga máxima en cada pierna redondeada a los cientos más cercanos en kg con un ángulo de izaje de 0º.
Se puede utilizar la siguiente fórmula
En donde:
Fmin = Carga mínima de ruptura del cable en kN
KT = Factor permitido para la eficacia de la terminación
ZP = 5 (Factor de Seguridad)
g = 9,81

## Slide 21
PIERNAS MÚLTIPLES
Las eslingas de izaje con piernas múltiples pueden tener dos, tres o cuatro piernas. Una anilla maestra une las piernas en la parte superior. Las eslingas de 3 y 4 piernas están conectadas a eslabones intermedios.
Deben estar equipadas con guardacabos cuando se utilicen con equipo de izaje suplementario.

## Slide 22: ESLINGAS DE POLIÉSTER
Contienen una eslinga sinfín de fibra de poliéster que mantiene la carga, y están protegidas contra la suciedad y el desgaste por una cubierta de una o dos capas de tela de poliéster. Existen dos tipos de cubiertas: con costura lateral con doble cubierta que hace una eslinga circular más fuerte y sin costuras, para una versión más suave.
ESLINGAS CIRCULARES
consisten de una faja de poliéster tejida, cosida a un aro sinfín. Pueden utilizarse de la misma manera que las eslingas circulares, pero están limitadas a cargas de trabajo menores.
ESLINGAS PLANAS SINFÍN
Es una faja tejida con bucles cosidos en ambos bordes. Se utiliza, en general, para nivelar y suavizar la presión sobre la carga.
Los protectores de eslingas circulares pueden tener bucles y su diseño más sólido con alma de fibra y cubierta lo hace adecuado para cargas más pesadas.
Eslingas planas con ojos y protectores de eslingas circulares

## Slide 23
EQUIPO DE IZAJE EN POLIÉSTER
Liviano.
Muy sensible a los bordes afilados.
Sensible a los alcalinos.
Adecuado para productos frágiles.
Flexible.
Fácil identificación de carga por color.
Fácil de almacenar.
100% reciclable.

## Slide 24
EQUIPO DE IZAJE EN POLIÉSTER
Las anillas maestras pueden ser forjadas con martinete o forjadas y soldadas en acero redondo.
Existen dos diseños básicos:
Anilla maestra única para eslingas de izaje de una y dos piernas.
Anilla maestra, con sub-anillas para eslingas de izaje de tres y cuatro piernas.

## Slide 25
CONECTORES
Para cada cadena existen distintos sistemas alternativos de conexión: Conexión con conector G, sistema SK y conexión directa al gancho tipo Clevis.

## Slide 26
GANCHOS

## Slide 27
GANCHOS TIPO CLEVIS PARA CONEXIÓN DIRECTA EN LA CADENA

## Slide 28
COMPONENTES PARA IZAJE CON CABLES DE ACERO
Montaje del Prensa cable:
Los prensa cables deden estar limpios y las tuercas y pernos lubricados.
Los pernos deben ajustarse de forma gradual y uniforme con el nivel correcto de torque.
Luego del primer izaje, se deben ajustar los pernos nuevamente.

## Slide 29
Confirmar el peso de la carga.
Escoger un método de izaje seguro y adecuado.
Considerar todos los ángulos.
Escoger el equipo adecuado.
Conecte la carga y verifique:
El centro de gravedad
Si existe riesgo de rotación
Si existe riesgo de deslizamiento
Que la carga se mantenga junta
Mantener la espalda libre.
Nunca se pare o camine debajo de una carga suspendida.
Probar la elevación hasta que la carga despegue el suelo, luego verificar la distribución de la carga.
LISTA DE CONTROL PARA UN IZAJE SEGURO
Nunca utilizar el equipo para arrastrar la carga.
Tomar nota de la carga máxima. Nunca sobrecargar.
Asegúrese de que el área de descanso de la carga sea lo suficientemente fuerte para soportarla.

## Slide 30
ESPECIFICACIONES

## Slide 31
Casco
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL INFALTABLES(19)
Botas de
seguridad
Arnés de
seguridad
Guantes
Lentes

## Slide 32
VERIFICACIÓN PREVIA AL IZAJE
VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Los responsables de seguridad deben asegurarse de que se establezca un sistema seguro de trabajo que dirija el mantenimiento, la inspección y prueba de las grúas y equipos de izaje.
Se debe verificar que los responsables de las actividades de izaje estén entrenados adecuadamente.

## Slide 33
VERIFICACIÓN PREVIA AL IZAJE
VERIFICACIÓN OPERATIVA
Los operadores deben realizar verificaciones previas a las grúas antes de utilizarlas.
Verificar que las inspecciones y pruebas estén actualizadas
Que no haya daños estructurales obvios y que opere correctamente(28)

## Slide 34
Se debe confirmar que:
La carga no tiene daños estructurales significativos
La carga esta asegurada sin potencial para un cambio significativo en el centro de gravedad.
No existan artículos no asegurados durante el izaje
Los cables de retención estén instalados(28)
VERIFICACIÓN DE LA CARGA

## Slide 35
PRECAUCIONES DURANTE EL IZAJE
Si se involucra señalizador, la carga no debe moverse a menos que puedan ver la carga y este en contacto con el operador de la grúa.
El operador de la grúa debe poder ver en
todo momento la carga.
Deben realizarse verificaciones para que la carga este nivelada, asegurada y que no se balancee. (28)

## Slide 36
PRECAUCIONES
La carga permanezca segura durante el izaje y transporte
La carga no pase cerca de ninguna persona(28)
Verificar que:
no haya tirones laterales a la carga que puedan causar fuerza inusual en el equipo

## Slide 37
PRECAUCIONES AL TERMINO DEL IZAJE
Las cargas no deben quedar suspendidas en la grúa
Los ganchos deben estar elevados, pero no a través de los interruptores de limites
Los controles deben estar apagados
El interruptor de energía principal debe estar apagado
Las llaves deben quitarse y asegurarse.

## Slide 38
PRECAUCIONES
Nunca se pare o camine debajo de una carga suspendida. Las personas dentro del área de trabajo del equipo de izaje no deben estar expuestas a peligros cuando se levante o mueva la carga.
No camine sobre la carga.
Tenga cuidado dónde se posiciona en relación a la carga al momento de izarla. La carga puede resbalarse y causar daños. Mantenga su espalda libre de obstáculos.
Izar de forma vertical. De otra manera, la carga se balanceará de forma horizontal al despejar el suelo.

## Slide 39
PRECAUCIONES
Evite realizar izajes bruscos. No exponga el equipo a esfuerzos innecesarios, por ejemplo, tirones repentinos.
Nunca utilice equipo de izaje para arrastrar productos.
Maneje la cadena con cuidado. No la tire debajo de la carga sin utilizar separadores. La cadena se puede dañar fácilmente y una cadena debilitada se puede romper la próxima vez que la utilice.

## Slide 40
PRECAUCIONES
Siempre posicione la carga de manera que sea posible quitar el equipo de izaje sin tener que utilizar la fuerza.
Evite los enganches de lazo, ya que la carga se puede volcar.
Nunca cargue el gancho en la punta. Utilice un cáncamo con un ojo más grande o conéctelo con un grillete adecuado.

## Slide 41
PRECAUCIONES
No fuerce la anilla maestra en el gancho. Utilice un gancho con una abertura mayor. Los ganchos deben cerrarse con pestillos siempre que sea posible.
Utilice garras para láminas metálicas cuando cargue paquetes de láminas de metal. No se permite la carga de ganchos en la punta.
Sujete la carga con cuidado. Súbala y bájela suavemente y evite los movimientos bruscos.

## Slide 42
PRECAUCIONES
Sujete el gancho por los lados con la punta de los dedos solamente, nunca con toda la mano; si lo hace puede apretarse los dedos.
Al conectar los ganchos, asegúrese de que los mismos estén girados de forma correcta (mirando hacia afuera). Un cáncamo de giro de izaje (RLP) se ajustará de forma automática a la posición correcta.
No cargue el gancho de costado.

## Slide 43
PRECAUCIONES
Asegúrese de que la carga esté distribuida de la forma más pareja posible.
Nunca realice un izaje con cuerdas o cintas hechas para envolver. Están puestas para mantener la carga junta, no para realizar el izaje.
Nótese que la presión crece a medida que aumenta el ángulo de izaje. Utilice la compresión de forma adecuada.

## Slide 44
PRECAUCIONES
Utilice una cuerda para controlar la rotación al levantar cargas largas.
Las cargas que tengan partes separadas se deberían amarrar envolviendo las eslingas de izaje dos veces para evitar que la carga se separe.

## Slide 45
PRECAUCIONES
El ángulo interno de la eslinga de izaje de varias piernas no debería ser mayor a 120º, o 60° con respecto a la vertical. Utilice protección en los bordes en caso de que estos sean filosos. Al realizar tiros de lazo, reduzca el WLL en un 20%.
Los izajes laterales deben evitarse, ya que los productos no están diseñados para este propósito. Cuando sea inevitable, se debe reducir el límite de carga de trabajo del grillete.
Evite aplicaciones que puedan hacer que el perno del grillete gire.

## Slide 46
PRECAUCIONES
Una cadena no es más fuerte que su eslabón más débil. No repare cadenas dañadas con cables, pernos o con soldaduras. Remplace la totalidad de la cadena dañada.
Al realizar izajes con varias eslingas en un gancho, el ángulo de izaje no debe ser mayor a 90°. Se puede dañar el gancho y existe riesgo de que se desenganche la carga.
Al soldar o cortar, asegúrese de que el equipo de izaje no se vea afectado por el calor, ya que puede dañar el tratamiento térmico de la cadena.

## Slide 47
PRECAUCIONES
No mueva la cadena de forma brusca, especialmente durante el izaje.
Utilice protección en los bordes para evitar que los bordes filosos dañen el equipo de izaje. Una regla general es que el radio del borde debe ser >2 x diámetro de la cadena. Al izar la carga con cadenas directamente en las agarraderas, recomendamos que el diámetro de las mismas sea >9 x diámetro de la cadena. Con un diámetro de agarradera menor al estipulado anteriormente, el WLL debe reducirse en un 50%
No conecte directamente la cadena forzando un eslabón al gancho. Siempre utilice una anilla maestra.

## Slide 48
PRECAUCIONES
Nunca realice un izaje con una cadena retorcida o trenzada.
Nunca conecte las eslingas de cable con nudos, utilice siempre un grillete.
Utilice guantes protectores cuando trabaje con cables de acero.
Nunca acorte el cable de acero con nudos.

## Slide 49
PRECAUCIONES
No enrolle el cable alrededor de un gancho doble para prevenir que se deslice. La curvatura es muy grande y provoca daños en el cable.
Utilice un separador adecuado para evitar que los cables se deslicen. Evite doblar los cables de forma brusca. La carga se puede resbalar si los puntos de izaje se deslizan. Doblar los cables de forma brusca puede dañarlos.
No exponga el cable de acero a temperaturas excesivamente altas o bajas.

## Slide 50
PERMISO PARA IZAJE CON GRÚAS

## Slide 51
PLAN DE IZAJE

## Slide 52
A CONTINUACIÓN
EVALUACIÓN

## Slide 53
NOM-023-STPS-1993
EVALUACIÓN
1. Norma oficial mexicana relativa a los elementos y dispositivos de seguridad de los equipos para izar en los centros de trabajo.
NOM-013-STPS-1993
a)
b)
c)
d)
NOM-023-STPS-2003
NOM-013-STPS-2003

## Slide 54
NOM-023-STPS-1993
EVALUACIÓN
1. Norma oficial mexicana relativa a los elementos y dispositivos de seguridad de los equipos para izar en los centros de trabajo.
NOM-013-STPS-1993
a)
b)
c)
d)
NOM-023-STPS-2003
NOM-013-STPS-2003

## Slide 55
NOM-016-STPS-2014
EVALUACIÓN
2. NORMA Oficial Mexicana, referente al Manejo y almacenamiento de materiales-Condiciones de seguridad y salud en el trabajo.
NOM-016-STPS-2004
a)
b)
c)
d)
NOM-006-STPS-2014
NOM-006-STPS-2004

## Slide 56
NOM-016-STPS-2014
EVALUACIÓN
2. NORMA Oficial Mexicana, referente al Manejo y almacenamiento de materiales-Condiciones de seguridad y salud en el trabajo.
NOM-016-STPS-2004
a)
b)
c)
d)
NOM-006-STPS-2014
NOM-006-STPS-2004

## Slide 57
Límite de Carga de Trabajo
EVALUACIÓN
3. Se refiere a la masa máxima que el equipo de izaje está autorizado a sostener en un servicio de izaje general.
Fuerza de Ruptura
a)
b)
c)
d)
Factor de Seguridad
Fuerza de Prueba de Manufactura

## Slide 58
Límite de Carga de Trabajo
EVALUACIÓN
3. Se refiere a la masa máxima que el equipo de izaje está autorizado a sostener en un servicio de izaje general.
Fuerza de Ruptura
a)
b)
c)
d)
Factor de Seguridad
Fuerza de Prueba de Manufactura

## Slide 59
Límite de Carga de Trabajo
EVALUACIÓN
4. Se refiere a la fuerza utilizada para probar el equipo o sus componentes antes de su envío, por parte del fabricante.
Fuerza de Ruptura
a)
b)
c)
d)
Factor de Seguridad
Fuerza de Prueba de Manufactura

## Slide 60
Límite de Carga de Trabajo
EVALUACIÓN
4. Se refiere a la fuerza utilizada para probar el equipo o sus componentes antes de su envío, por parte del fabricante.
Fuerza de Ruptura
a)
b)
c)
d)
Factor de Seguridad
Fuerza de Prueba de Manufactura

## Slide 61
Límite de Carga de Trabajo
EVALUACIÓN
5. Se refiere a la fuerza máxima alcanzada durante la prueba de tensión estática.
Fuerza de Ruptura
a)
b)
c)
d)
Factor de Seguridad
Fuerza de Prueba de Manufactura

## Slide 62
Límite de Carga de Trabajo
EVALUACIÓN
5. Se refiere a la fuerza máxima alcanzada durante la prueba de tensión estática.
Fuerza de Ruptura
a)
b)
c)
d)
Factor de Seguridad
Fuerza de Prueba de Manufactura

## Slide 63
Elongación Total Final
EVALUACIÓN
6. Se refiere a la elongación de la cadena al momento de romperse, medida en porcentaje, con respecto a su largo original. Se trata de una medida de resistencia y ductilidad.
Longitud Efectiva de Trabajo
a)
b)
c)
d)
Etiquetado
Factor de Seguridad

## Slide 64
Elongación Total Final
EVALUACIÓN
6. Se refiere a la elongación de la cadena al momento de romperse, medida en porcentaje, con respecto a su largo original. Se trata de una medida de resistencia y ductilidad.
Longitud Efectiva de Trabajo
a)
b)
c)
d)
Etiquetado
Factor de Seguridad

## Slide 65
Elongación Total Final
EVALUACIÓN
7. Se refiere a la relación entre la fuerza de ruptura y el límite de carga de trabajo.
Longitud Efectiva de Trabajo
a)
b)
c)
d)
Etiquetado
Factor de Seguridad

## Slide 66
Elongación Total Final
EVALUACIÓN
7. Se refiere a la relación entre la fuerza de ruptura y el límite de carga de trabajo.
Longitud Efectiva de Trabajo
a)
b)
c)
d)
Etiquetado
Factor de Seguridad

## Slide 67
Elongación Total Final
EVALUACIÓN
8. Se refiere al largo entre los puntos que sostienen la carga de una eslinga de izaje (sin la carga), o de una eslinga de cadena.
Longitud Efectiva de Trabajo
a)
b)
c)
d)
Etiquetado
Factor de Seguridad

## Slide 68
Elongación Total Final
EVALUACIÓN
8. Se refiere al largo entre los puntos que sostienen la carga de una eslinga de izaje (sin la carga), o de una eslinga de cadena.
Longitud Efectiva de Trabajo
a)
b)
c)
d)
Etiquetado
Factor de Seguridad

## Slide 69
Marca de identificación individual
EVALUACIÓN
9. Los ensamblajes de izaje deben contar con una etiqueta de identificación que incluya la siguiente información excepto:
Grado
a)
b)
c)
d)
Nombre o símbolo del fabricante
Propietario

## Slide 70
Marca de identificación individual
EVALUACIÓN
9. Los ensamblajes de izaje deben contar con una etiqueta de identificación que incluya la siguiente información excepto:
Grado
a)
b)
c)
d)
Nombre o símbolo del fabricante
Propietario

## Slide 71
10
EVALUACIÓN
10. Un izaje crítico excede las _________ toneladas.
100
a)
b)
c)
d)
1,000
10,000

## Slide 72
10
EVALUACIÓN
10. Un izaje critico excede las _________ toneladas.
100
a)
b)
c)
d)
1,000
10,000

## Slide 73
Nunca debe ser excedido
EVALUACIÓN
11. La C.M.A es un valor que:
Debe ser excedido
a)
b)
c)
d)
Es igual al factor de seguridad
Ninguno de los anteriores

## Slide 74
Nunca debe ser excedido
EVALUACIÓN
11. La C.M.A es un valor que:
Debe ser excedido
a)
b)
c)
d)
Es igual al factor de seguridad
Ninguno de los anteriores

## Slide 75
Mantiene
EVALUACIÓN
12. Cuando el ángulo entre las eslingas aumenta la C.M.A. se _________.
Aumenta
a)
b)
c)
d)
Reduce
Hace 0

## Slide 76
Mantiene
EVALUACIÓN
12. Cuando el ángulo entre las eslingas aumenta la C.M.A. se _________.
Aumenta
a)
b)
c)
d)
Reduce
Hace 0

## Slide 77
20%
EVALUACIÓN
13. Las cadenas se pueden reciclar en un:
50%
a)
b)
c)
d)
75%
100%

## Slide 78
20%
EVALUACIÓN
13. Las cadenas se pueden reciclar en un:
50%
a)
b)
c)
d)
75%
100%

## Slide 79
Muy ligeras
EVALUACIÓN
14. El cable de acero es adecuado para cargas:
Ligeras
a)
b)
c)
d)
Pesadas
Extremadamente pesadas

## Slide 80
Muy ligeras
EVALUACIÓN
14. El cable de acero es adecuado para cargas:
Ligeras
a)
b)
c)
d)
Pesadas
Extremadamente pesadas

## Slide 81
Una eslinga
EVALUACIÓN
15. Las eslingas de izaje con piernas múltiples pueden tener dos, tres o cuatro piernas, unidas con:
Una argolla
a)
b)
c)
d)
Una anilla
Un cable

## Slide 82
Una eslinga
EVALUACIÓN
15. Las eslingas de izaje con piernas múltiples pueden tener dos, tres o cuatro piernas, unidas con:
Una argolla
a)
b)
c)
d)
Una anilla
Un cable

## Slide 83
Circulares
EVALUACIÓN
16. Son ejemplos de eslingas de poliéster excepto:
Planas sinfín
a)
b)
c)
d)
Planas con ojos protectores
Triangulares

## Slide 84
Circulares
EVALUACIÓN
16. Son ejemplos de eslingas de poliéster excepto:
Planas sinfín
a)
b)
c)
d)
Planas con ojos protectores
Triangulares

## Slide 85
Productos pesados
EVALUACIÓN
17. El equipo de izaje en poliéster es adecuado para:
Productos duros
a)
b)
c)
d)
Productos frágiles
Productos porosos

## Slide 86
Productos pesados
EVALUACIÓN
17. El equipo de izaje en poliéster es adecuado para:
Productos duros
a)
b)
c)
d)
Productos frágiles
Productos porosos

## Slide 87
Diámetros grandes
EVALUACIÓN
18. Un gancho abierto acepta:
Diámetros pequeños
a)
b)
c)
d)
Costales
Ninguno de los anteriores

## Slide 88
Diámetros grandes
EVALUACIÓN
18. Un gancho abierto acepta:
Diámetros pequeños
a)
b)
c)
d)
Costales
Ninguno de los anteriores

## Slide 89
Nombre del fabricante
EVALUACIÓN
19. Son datos que pueden estar grabados en los conectores:
Código
a)
b)
c)
d)
Dimensión
Todos los anteriores

## Slide 90
Nombre del fabricante
EVALUACIÓN
19. Son datos que pueden estar grabados en los conectores:
Código
a)
b)
c)
d)
Dimensión
Todos los anteriores

## Slide 91
Verificación administrativa
EVALUACIÓN
20. Los responsables de seguridad deben asegurarse de que se establezca un sistema seguro de trabajo que dirija el mantenimiento, la inspección y prueba de las grúas y equipos de izaje, esto es parte de la:
Verificación operativa
a)
b)
c)
d)
Verificación necesaria
Ninguna de las anteriores

## Slide 92
Verificación administrativa
EVALUACIÓN
20. Los responsables de seguridad deben asegurarse de que se establezca un sistema seguro de trabajo que dirija el mantenimiento, la inspección y prueba de las grúas y equipos de izaje, esto es parte de la:
Verificación operativa
a)
b)
c)
d)
Verificación necesaria
Ninguna de las anteriores

## Slide 93
Verificación administrativa
EVALUACIÓN
21. Los operadores deben realizar verificaciones previas a las grúas antes de utilizarlas, esto es parte de la:
Verificación operativa
a)
b)
c)
d)
Verificación necesaria
Ninguna de las anteriores

## Slide 94
Verificación administrativa
EVALUACIÓN
21. Los operadores deben realizar verificaciones previas a las grúas antes de utilizarlas, esto es parte de la:
Verificación operativa
a)
b)
c)
d)
Verificación necesaria
Ninguna de las anteriores

## Slide 95
La carga no tiene daños estructurales significativos
EVALUACIÓN
22. Antes de cualquier operación se debe confirmar que:
La carga está asegurada sin potencial para un cambio significativo en el centro de gravedad.
a)
b)
c)
d)
No existan artículos no asegurados durante el izaje
Todas las anteriores

## Slide 96
La carga no tiene daños estructurales significativos
EVALUACIÓN
22. Antes de cualquier operación se debe confirmar que:
La carga está asegurada sin potencial para un cambio significativo en el centro de gravedad.
a)
b)
c)
d)
No existan artículos no asegurados durante el izaje
Todas las anteriores

## Slide 97
Deben
EVALUACIÓN
23. Las cargas __________ quedar suspendidas en la grúa.
No deben
a)
b)
c)
d)
Pueden
Ninguna de las anteriores

## Slide 98
Deben
EVALUACIÓN
23. Las cargas __________ quedar suspendidas en la grúa.
No deben
a)
b)
c)
d)
Pueden
Ninguna de las anteriores

## Slide 99
Diagonal
EVALUACIÓN
24. la carga preferentemente debe elevarse de manera:
Horizontal
a)
b)
c)
d)
Rápida
Ninguna de las anteriores

## Slide 100
Diagonal
EVALUACIÓN
24. la carga preferentemente debe elevarse de manera:
Horizontal
a)
b)
c)
d)
Rápida
Ninguna de las anteriores

## Slide 101
Atarlas
EVALUACIÓN
25. Cuando se manejan láminas se recomienda:
Utilizar garras para láminas metálicas
a)
b)
c)
d)
Usar ganchos
Ninguna de las anteriores

## Slide 102
Atarlas
EVALUACIÓN
25. Cuando se manejan láminas se recomienda:
Utilizar garras para láminas metálicas
a)
b)
c)
d)
Usar ganchos
Ninguna de las anteriores

## Slide 103
Disminuye
EVALUACIÓN
26. La presión __________ a medida que aumenta el ángulo de izaje. Utilice la compresión de forma adecuada.
Se mantiene
a)
b)
c)
d)
Crece
Ninguna de las anteriores

## Slide 104
Disminuye
EVALUACIÓN
26. La presión __________ a medida que aumenta el ángulo de izaje. Utilice la compresión de forma adecuada.
Se mantiene
a)
b)
c)
d)
Crece
Ninguna de las anteriores

## Slide 105
Usar una cuerda
EVALUACIÓN
27. Para evitar la rotación de la carga se recomienda:
Usar las manos
a)
b)
c)
d)
Dejarlo libre
Ninguna de las anteriores

## Slide 106
Usar una cuerda
EVALUACIÓN
27. Para evitar la rotación de la carga se recomienda:
Usar las manos
a)
b)
c)
d)
Dejarlo libre
Ninguna de las anteriores

## Slide 107
Ser unida
EVALUACIÓN
28. Cuando una cadena está dañada esta debe:
Ser reparada
a)
b)
c)
d)
Ser soldada
Remplazarse

## Slide 108
Ser unida
EVALUACIÓN
28. Cuando una cadena está dañada esta debe:
Ser reparada
a)
b)
c)
d)
Ser soldada
Remplazarse

## Slide 109
Debe
EVALUACIÓN
29. El cable de acero _________ ser expuesto a temperaturas excesivamente altas o bajas.
No debe
a)
b)
c)
d)
Puede
Ninguna de las anteriores

## Slide 110
Debe
EVALUACIÓN
29. El cable de acero _________ ser expuesto a temperaturas excesivamente altas o bajas.
No debe
a)
b)
c)
d)
Puede
Ninguna de las anteriores

## Slide 111
Factor de seguridad
EVALUACIÓN
30. SF es la abreviación de:
Fuerza de Prueba de Manufactura
a)
b)
c)
d)
Fuerza de Ruptura
Límite de Carga de Trabajo

## Slide 112
Factor de seguridad
EVALUACIÓN
30. SF es la abreviación de:
Fuerza de Prueba de Manufactura
a)
b)
c)
d)
Fuerza de Ruptura
Límite de Carga de Trabajo

## Slide 113
(1) http://legismex.mty.itesm.mx/normas/stps/stps023.pdf
(2) https://www.gruasarlin.com/wp-content/uploads/2013/09/izaje_01.jpeg
(3) https://gruasurgentes.com/wp-content/uploads/2018/11/grua-estatica-1024x502.jpg
(4)https://www.gunneboindustries.com/Global/Lifting/Catalogues/Spanish/Gu%C3%ADa%20de%20Izaje%20%202016%20-%20Espa%C3%B1ol%20v1.pdf
(5) https://csbeaver.com/blog/wp-content/uploads/2017/08/cadena-limite-carga.jpg
(6) https://www.duracero.com/assets/img/productos/barras-corrugadas.jpg
(7) https://comps.canstockphoto.com/factor-of-safety-clipart_csp11827319.jpg
(8) https://c8.alamy.com/compes/k7m37y/instalacion-y-pruebas-de-ingeniero-en-robotica-industrial-fabricacion-de-fabrica-k7m37y.jpg
(9) https://image.slidesharecdn.com/stgym-170606162232/95/stgym1017ssomaps017f01-permiso-de-izaje-con-grua-yo-camion-grua-1-638.jpg?cb=1496766188
(10) https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcTDUVOsqeL4wrO2w9ho0wXg0bKUmJz-rttBxphSa1sxr-ufO62K&usqp=CAU
(11) https://image.slidesharecdn.com/formatoplandeizajedecargas08-10-2019-191014222634/95/formato-plan-de-izaje-de-cargas-08-102019-1-638.jpg?cb=1571092017
REFERENCIAS
(12) https://epetrg.edu.ar/apuntes/plaza/CAP%2012%20-%20Trabajos%20de%20izaje.pdf
(13) https://ceseconsultores.com/wp-content/uploads/2018/01/NOM-006-STPS-2014-Manejo-y-almacenamiento-de-materiales-Condiciones-de-seguridad-y-salud-en-el-trabajo.-Parte-3-CESE.jpg
(19) https://es.wikipedia.org/wiki/Polipasto
(22) https://www.gruasyaparejos.com/wp-content/uploads/2018/11/accidente-grua-10.jpg
(26) https://www.youtube.com/watch?v=UnZ9FJH4ESA
(28) https://es.slideshare.net/SST_Asesores/seguridad-en-izajedecargas
(33) https://www.returnofkings.com/wp-content/uploads/2014/11/no-critic.jpg
(40) https://csbeaver.com/blog/wp-content/uploads/2017/11/seguridad-inicio-izaje.jpg
(41) https://www.ecosdelcombeima.com/sites/default/files/grua_1.jpeg
(43) https://www.gruasarlin.com/wp-content/uploads/2012/07/Accidentes-de-gr%C3%BAas-torre-en-Dubai-y-Emiratos-%C3%81rabes-Unidos-han-disminuido-300x189.jpg
(42) https://www.gruasarlin.com/wp-content/uploads/2018/01/camion-grua-izaje-carga.png
(44) https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSkTmChugbcHEJWTdKIKCpoBf567cUAzVrnSyLTuSkRBXXaY9bFlA&s
(45) https://www.gruasyaparejos.com/wp-content/uploads/2019/05/tower-crane-cab-1.jpg

## Slide 115
Factor de seguridad
EVALUACIÓN
30. SF es la abreviación de:
Fuerza de Prueba de Manufactura
a)
b)
c)
d)
Fuerza de Ruptura
Límite de Carga de Trabajo