## Slide 1: NOM-005-STPS-1998
Instructor: Andres Cavezza, M.S.M.E, M.B.A, P.E, P.M.P.

## Slide 2: Temario
Objetivo
Campo de aplicación
Referencias
Definiciones
Obligaciones del patrón
Obligaciones de los trabajadores
Requisitos administrativos
Programa especifico de seguridad e higiene para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas
Requisitos generales
Requisitos para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias inflamables o combustibles
Requisitos para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias explosivas
Requisitos para el transporte y almacenamiento de sustancias corrosivas, irritantes o tóxicas
Vigilancia
Bibliografía
Concordancia con normas internacionales

## Slide 3: NOM-005-STPS-1998
NORMA Oficial Mexicana NOM-005-STPS-1998, Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas.

## Slide 4: 1. Objetivo
Establecer las condiciones de seguridad e higiene para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas, para prevenir y proteger la salud de los trabajadores y evitar daños al centro de trabajo.

## Slide 5: 2. Campo de aplicación
La presente Norma rige en todo el territorio nacional y aplica en todos los centros de trabajo donde se manejen, transporten o almacenen sustancias químicas peligrosas.

## Slide 6: 3. Referencias
NOM-004-STPS-1994, Relativa a los sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la maquinaria, equipos y accesorios en los centros de trabajo.
NOM-010-STPS-1993, Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se produzcan, almacenen o manejen sustancias químicas capaces de generar contaminación en el medio ambiente laboral.
NOM-017-STPS-1993, Relativa al equipo de protección personal para los trabajadores en los centros de trabajo.
NOM-026-STPS-1993, Seguridad, colores y su aplicación.
NOM-027-STPS-1993, Señales y avisos de seguridad e higiene.
NOM-028-STPS-1993, Seguridad-Código de colores para la identificación de fluidos conducidos en tuberías.
NOM-114-STPS-1994, Sistema para la identificación y comunicación de riesgos por sustancias químicas en los centros de trabajo.

## Slide 7: 4. Definiciones
Para efectos de esta Norma se establecen las definiciones siguientes:

## Slide 8: Actividad peligrosa

## Slide 9: Conjunto de tareas derivadas de los procesos de trabajo, que generan condiciones inseguras y sobreexposición a los agentes químicos capaces de provocar daños a la salud de los trabajadores o al centro de trabajo.

## Slide 10: Atmósfera explosiva

## Slide 11: Área del centro de trabajo en que la concentración ambiental de las sustancias químicas peligrosas se encuentra entre el 20% del límite inferior de inflamabilidad y el límite superior de inflamabilidad.

## Slide 12: Atmósfera no respirable

## Slide 13: Área del centro de trabajo con deficiencia, menos de 19.5%, o exceso, más de 23.5%, de oxígeno.

## Slide 14: Autoridad del trabajo

## Slide 15: Las unidades administrativas competentes de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que realicen funciones de inspección en materia de seguridad e higiene en el trabajo, y las correspondientes de las entidades federativas y la Ciudad de México, que actúen en auxilio de aquéllas.

## Slide 16: Centro de trabajo

## Slide 17: Todo aquel lugar, cualquiera que sea su denominación, en el que se realicen actividades de producción, de comercialización o de prestación de servicios, o en el que laboren personas que estén sujetas a una relación de trabajo.

## Slide 18: Espacio confinado

## Slide 19: Es un lugar lo suficientemente amplio, configurado de tal manera que una persona puede desempeñar una determinada tarea en su interior, que tiene medios limitados o restringidos para su acceso o salida, que no esté diseñado para ser ocupado por una persona en forma continua y en el cual se realizan trabajos específicos ocasionalmente.

## Slide 20: Examen médico de ingreso

## Slide 21: Examen realizado y determinado por un médico, para conocer el estado físico y mental del trabajador para determinar si es factible o no que se exponga a las sustancias químicas peligrosas presentes en el centro de trabajo.

## Slide 22: Examen médico específico

## Slide 23: Examen realizado por un médico, cuyo contenido está determinado por la literatura específica. Se realiza cuando se sospecha alteración en la salud del trabajador, con la finalidad de realizar una evaluación médica exhaustiva con respecto a las sustancias químicas peligrosas a las que está expuesto en el centro de trabajo y poder recomendar acciones correctivas al patrón.

## Slide 24: Examen médico periódico

## Slide 25: Examen realizado y determinado por un médico, cuyo objetivo es vigilar la salud del trabajador expuesto a las sustancias químicas peligrosas presentes en el centro de trabajo.

## Slide 26: Explosivos primarios

## Slide 27: Son materiales que presentan facilidad para que se les haga detonar ya sea por calor, chispa, fuego o fricción, por lo que se utilizan como disparadores y en la mayoría de los casos son poco estables.

## Slide 28: Explosivos secundarios

## Slide 29: Son materiales que requieren de un explosivo primario o agente de detonación para que se inicien.

## Slide 30: Inestabilidad

## Slide 31: Es una característica de aquellas sustancias químicas que, por sus propiedades físicas y químicas, alteran su estado de equilibrio al aplicarles energía.

## Slide 32: Material resistente al fuego

## Slide 33: Son los materiales no combustibles, que sujetos a la acción del fuego, no lo transmiten ni generan humos o vapores tóxicos, ni fallan estructuralmente por un periodo de al menos dos horas.

## Slide 34: Polvorín

## Slide 35: Local destinado para almacenar sustancias explosivas.

## Slide 36: Procedimiento seguro

## Slide 37: Secuencia ordenada y lógica de actividades para llevar a cabo una tarea de forma tal que se minimicen los riesgos a los que se expone el trabajador.

## Slide 38: Riesgo potencial

## Slide 39: Es la probabilidad de que una sustancia química peligrosa cause daño a la salud de los trabajadores o al centro de trabajo.

## Slide 40: Sustancias combustibles

## Slide 41: Son aquellas en estado sólido o líquido con un punto de inflamación mayor a 37.8°C.

## Slide 42: Sustancias corrosivas

## Slide 43: Son aquéllas en estado sólido, líquido o gaseoso que causan destrucción o alteraciones irreversibles en el tejido vivo por acción química en el sitio de contacto.

## Slide 44: Sustancias explosivas

## Slide 45: Son aquéllas en estado sólido, líquido o gaseoso que, por un incremento de temperatura o presión sobre una porción de su masa, reaccionan repentinamente, generando altas temperaturas y presiones sobre el medio ambiente circundante.

## Slide 46: Sustancias inflamables

## Slide 47: Son aquéllas en estado sólido, líquido o gaseoso con un punto de inflamación menor o igual a 37.8ºC, que prenden fácilmente y se queman rápidamente, generalmente de forma violenta.

## Slide 48: Sustancias irritantes

## Slide 49: Son aquéllas en estado sólido, líquido o gaseoso que causan un efecto inflamatorio reversible en el tejido vivo por acción química en el sitio de contacto.

## Slide 50: Sustancias químicas peligrosas

## Slide 51: Son aquéllas que por sus propiedades físicas y químicas al ser manejadas, transportadas, almacenadas o procesadas, presentan la posibilidad de inflamabilidad, explosividad, toxicidad, reactividad, radiactividad, corrosividad o acción biológica dañina, y pueden afectar la salud de las personas expuestas o causar daños a instalaciones y equipos.

## Slide 52: Sustancias reactivas

## Slide 53: Son aquéllas que presentan susceptibilidad para liberar energía.

## Slide 54: Sustancias tóxicas

## Slide 55: Son aquéllas en estado sólido, líquido o gaseoso que pueden causar trastornos estructurales o funcionales que provoquen daños a la salud o la muerte si son absorbidas, aun en cantidades relativamente pequeñas por el trabajador.

## Slide 56: Ventilación

## Slide 57: Es el sistema de inyección y extracción de aire, por medios naturales o artificiales, mediante el cual se pueden modificar las condiciones del aire del medio ambiente laboral en cuanto a concentración de contaminantes, temperatura y humedad.

## Slide 58: 5. Obligaciones del patrón
Mostrar a la autoridad del trabajo, cuando así lo solicite, los documentos que la presente Norma le obligue a elaborar.
Elaborar y mantener actualizado, en cuanto a los cambios de procesos o sustancias químicas peligrosas presentes en el centro de trabajo, un estudio para analizar los riesgos potenciales de sustancias químicas peligrosas conforme a lo establecido en el apartado 7.1.
Elaborar y mantener actualizados los manuales de procedimientos para el manejo, transporte y almacenamiento seguro de sustancias químicas peligrosas, en los cuales se debe incluir la identificación de los recipientes.
Con base en los resultados del estudio para analizar el riesgo potencial debe contarse con la cantidad suficiente de regaderas, lavaojos, neutralizadores e inhibidores en las zonas de riesgo, para la atención de casos de emergencia.

## Slide 59: 5. Obligaciones del patrón
Con base en los resultados del estudio para analizar el riesgo potencial, donde por la actividad laboral el depósito de sustancias químicas peligrosas en la piel o en la ropa del trabajador pueda ser un riesgo para la salud, debe contarse con la cantidad suficiente de regaderas, vestidores y casilleros para los trabajadores y proporcionar, en su caso, el servicio de limpieza de la ropa.
Con base en los resultados del estudio para analizar el riesgo potencial, debe contar con un manual de primeros auxilios en el cual se deben definir los medicamentos y materiales de curación que requiere el centro de trabajo y los procedimientos para la atención de emergencias médicas; se puede tomar como referencia la guía de referencia que se incluye al final de la presente Norma.

## Slide 60: 5. Obligaciones del patrón
Proporcionar los medicamentos y materiales de curación necesarios para prestar los primeros auxilios, conforme al apartado 5.6.
Asignar, capacitar y adiestrar al personal para prestar los primeros auxilios.
Proporcionar el equipo de protección personal, conforme al estudio para analizar el riesgo potencial y a lo establecido en la NOM-017-STPS-1993.
Disponer de instalaciones, equipo o materiales para contener las sustancias químicas peligrosas, para que en el caso de derrame de líquidos o fuga de gases, se impida su escurrimiento o dispersión.
Establecer por escrito las actividades peligrosas y operaciones en espacios confinados que entrañen exposición a sustancias químicas peligrosas y que requieran autorización para ejecutarse, y elaborar el procedimiento de autorización de acuerdo a lo establecido en el apartado 7.2.

## Slide 61: 5. Obligaciones del patrón
Elaborar un Programa Especifico de Seguridad e Higiene para el Manejo, Transporte y Almacenamiento de Sustancias Químicas Peligrosas, conforme a lo establecido en el capítulo 8.
Capacitar y adiestrar a los trabajadores en el Programa Específico de Seguridad e Higiene para el Manejo, Transporte y Almacenamiento de Sustancias Químicas Peligrosas.
Contar con un programa de mantenimiento preventivo de la maquinaria, equipo e instalaciones.
Elaborar y mantener durante al menos doce meses, un registro del mantenimiento correctivo y preventivo que se aplique al equipo, indicando cuándo se aplicó.
Comunicar a los trabajadores los riesgos a los que estén expuestos.
Que se practiquen exámenes médicos de ingreso, periódicos y especiales a los trabajadores que estén expuestos a las sustancias químicas peligrosas.

## Slide 62: GUIA DE REFERENCIA BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS
Basada en el Manual de Primeros Auxilios de la Cruz Roja Mexicana.

## Slide 63: Botiquín:
Es el conjunto de materiales, equipo y medicamentos que se utilizan para aplicar los primeros auxilios a una persona que ha sufrido un accidente o una enfermedad repentina.

## Slide 64: TIPOS DE BOTIQUIN:
El tipo de botiquín será de acuerdo al tipo de actividad que se vaya a desarrollar o al sitio en el que se encuentra.

## Slide 65: CARACTERISTICAS
Como características importantes para el botiquín se mencionarán: de fácil transporte, visible y de fácil acceso, que sea identificable con una cruz roja visible, de peso no excesivo, sin candados o dispositivos que dificulten el acceso a su contenido y con un listado del contenido.

## Slide 66: CUIDADOS
Se recomiendan los cuidados siguientes:
que se encuentre en un lugar fresco y seco;
que el instrumental se encuentre limpio;
que los frascos estén cerrados y de preferencia que sean de plástico;
que los medicamentos no hayan caducado,
que el material se encuentre ordenado.
Si se cuenta con instrumental quirúrgico como: tijeras, pinzas o agujas, debe estar empacado éste, ya sea en pequeños paños de tela o en papel absorbente y etiquetado con el nombre del instrumental que contiene. El material que conforma el botiquín se puede clasificar de la siguiente manera:
material seco;
material líquido;
instrumental;
medicamentos,
material complementario.
Se debe tener en cuenta que la cantidad de material ha de ser la adecuada con respecto al uso al que se le vaya a destinar y a las posibilidades económicas con que se cuente. Todo el material que se menciona es básico y debe existir en cualquier botiquín.

## Slide 67: MATERIAL SECO
El material seco es aquél que por sus características debe permanecer en ese estado, éste comprende los siguientes elementos:
torundas de algodón;
gasas de 5 x 5 cm.;
compresas de gasa de 10 x 10 cm.;
tela adhesiva;
vendas de rollo elásticas de 5 cm. x 5 m.;
vendas de rollo elásticas de 10 cm. x 5m.;
vendas de gasa con las mismas dimensiones que las dos anteriores;
venda de 4, 6 u 8 cabos;
abatelenguas;
apósitos de tela o vendas adhesivas,
venda triangular.

## Slide 68: MATERIAL LIQUIDO
Comprende las siguientes soluciones:
benzal;
tintura de yodo, conocida como “isodine espuma”;
jabón neutro, de preferencia líquido;
vaselina;
alcohol,
agua hervida o estéril.
Como se mencionó, las anteriores soluciones deben estar de preferencia en recipientes plásticos, con torundas en cantidad regular y etiquetados cada uno para hacer más fácil su uso.

## Slide 69: INSTRUMENTAL
El instrumental puede estar conformado de la siguiente manera:
tijeras rectas y tijeras de botón;
pinzas de Kelly rectas;
pinzas de disección sin dientes;
termómetro;
ligadura de hule,
jeringas desechables de 3.5 y 10 ml. con sus respectivas agujas.

## Slide 70: MEDICAMENTOS
Este material queda a criterio del médico responsable del servicio de urgencias y se usará bajo estricto control del médico.

## Slide 71: MATERIAL COMPLEMENTARIO
Es aquél que puede o no formar parte del botiquín o que por su uso requiera de material específico, por ejemplo: para excursionistas es conveniente incluir suero antialacrán o antídoto para mordedura de serpiente. Algunos elementos que se pueden incluir son:
linterna de mano;
piola;
guantes de cirujano;
ligadura de cordón umbilical;
estetoscopio y esfigmomanómetro;
tablillas para enferular, de madera o cartón;
una manta;
repelente para moscos;
isopos de algodón,
lápiz y papel.

## Slide 72: 6. Obligaciones de los trabajadores
Cumplir con las medidas de seguridad establecidas por el patrón.
Participar en la capacitación y adiestramiento proporcionado por el patrón.
Cumplir con las instrucciones de uso y mantenimiento del equipo de protección personal proporcionado por el patrón.
Participar en las brigadas de respuesta a emergencia.
Someterse a los exámenes médicos que correspondan según la actividad que desempeñen y que el patrón indique.

## Slide 73: 7. Requisitos administrativos
El estudio para analizar el riesgo potencial debe realizarse tomando en consideración lo siguiente:
las características de los procesos de trabajo;
las propiedades físicas, químicas y toxicológicas de las sustancias químicas peligrosas;
el grado y tipo de riesgo de las sustancias, conforme a lo establecido en la NOM-114-STPS-1994;
las actividades peligrosas y los trabajos en espacios confinados,
las zonas de riesgo del centro de trabajo y el número de trabajadores expuestos en cada zona.

## Slide 74: 7. Requisitos administrativos
Procedimiento de autorización para realizar las actividades peligrosas. Se debe elaborar un documento que contenga:
descripción de la actividad;
nombre del trabajador a efectuar la actividad;
lugar en donde se realizará la actividad;
hora y fecha programadas para el inicio y terminación de la actividad;
equipo de protección personal a utilizar;
nombre y firma del responsable de la autorización;
nombre y firma del responsable del área en donde se realizará la actividad peligrosa, quien vigilará esta actividad;
nombre y firma de enterado del responsable de mantenimiento,
anexar el procedimiento seguro para realizar la actividad.

## Slide 75: 8. Programa específico de seguridad e higiene para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas
Este programa debe contener lo siguiente:
las hojas de datos de seguridad de todas las sustancias químicas que se manejen, transporten o almacenen en el centro de trabajo.
los procedimientos de limpieza y orden;
las cantidades máximas de las sustancias que se pueden tener en el área de producción, en base al estudio para analizar el riesgo potencial;
el tipo del equipo de protección personal específico al riesgo;
el procedimiento de limpieza, desinfección o neutralización de las ropas y equipo de protección que pudieran contaminarse con sustancias químicas peligrosas, cuando el estudio para analizar el riesgo potencial así lo indique;
la prohibición de ingerir alimentos y bebidas en las áreas de trabajo;
el plan de emergencia en el centro de trabajo;
la prohibición de fumar y utilizar flama abierta en las áreas donde esto represente un riesgo;
los procedimientos seguros para realizar las actividades peligrosas y trabajos en espacios confinados.

## Slide 76: 9. Requisitos generales
En base al estudio para analizar el riesgo potencial, se deben colocar las señales, avisos, colores e identificación de fluidos conducidos en tuberías conforme a lo establecido en las NOM-026-STPS-1993, NOM027-STPS-1993 y NOM-028-STPS-1993.
El llenado de los recipientes que contengan sustancias químicas peligrosas en estado líquido a presión atmosférica, debe hacerse máximo hasta el noventa por ciento de su capacidad, para lo cual se debe contar con un dispositivo de lectura del nivel de llenado.
Los recipientes portátiles sujetos a presión que contengan sustancias químicas peligrosas deben: a) contar con válvulas y manómetros; la lectura de la presión de operación en el manómetro debe estar por debajo de la presión máxima de trabajo, b) tener indicada la presión máxima de trabajo. Se exceptúan del cumplimiento de este apartado los extintores y aerosoles.

## Slide 77: 9. Requisitos generales
Los recipientes fijos de almacenamiento de sustancias químicas peligrosas deben contar con cimentaciones a prueba de fuego.
Las tuberías y recipientes fijos que contengan sustancias químicas peligrosas deben contar con sistemas que permitan interrumpir el flujo de dichas sustancias.
Se debe contar con zonas específicas para el almacenamiento de las sustancias químicas peligrosas.
Se deben identificar los recipientes que contengan sustancias químicas peligrosas conforme a lo establecido en la NOM-114-STPS-1994.
Los recipientes con sustancias químicas peligrosas deben permanecer cerrados mientras no estén en uso.
En las áreas donde por el tipo de actividad no exista exposición frecuente de los trabajadores a sustancias químicas peligrosas, se debe vigilar que la concentración de éstas en el medio ambiente laboral no generen una atmósfera explosiva. Cuando un trabajador tenga que entrar a una de estas áreas, se deben tomar medidas para controlar la exposición del trabajador.

## Slide 78: 9. Requisitos generales
Para trabajos en espacios confinados, se debe cumplir con lo siguiente:
  elaborar el procedimiento de autorización
  llevar a cabo el bloqueo de energía, maquinaria y equipo relacionado con el espacio confinado donde se hará el trabajo, y colocar tarjetas de seguridad que indiquen la prohibición de usarlos mientras se lleva a cabo el trabajo;
  se debe monitorear constantemente el interior para verificar que la atmósfera cumpla con las condiciones necesarias;
  siempre que el trabajador ingrese a realizar labores en un espacio confinado, deberá ser estrechamente vigilado por el responsable del área o por una persona capacitada para esta función, además debe utilizar un arnés y cuerda resistente a las sustancias químicas que se encuentren en el espacio confinado, con longitud suficiente para poder maniobrar dentro del área y ser utilizada para rescatarlo en caso de ser necesario.
Cuando se cuente con un sistema de ventilación artificial, éste debe operarse bajo un programa de mantenimiento y supervisión de funcionamiento.

## Slide 79: 10. Requisitos de seguridad e higiene para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias inflamables o combustibles
En las áreas del centro de trabajo donde se manejen, transporten o almacenen estas sustancias, las paredes, pisos, techos, instalaciones y cimentaciones deben ser de materiales resistentes al fuego.
Del manejo.
  Se prohíbe el uso de herramientas, ropa, zapatos y objetos personales que puedan generar chispa, flama abierta o temperaturas que puedan provocar ignición.
  El trasvase de sustancias inflamables o combustibles debe realizarse con la ventilación o aislamiento del proceso suficiente para evitar la presencia de atmósferas explosivas.

## Slide 80: 10. Requisitos de seguridad e higiene para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias inflamables o combustibles
Del almacenamiento.
  Las áreas destinadas para este fin deben estar aisladas de cualquier fuente de calor o ignición.
  Los recipientes fijos donde se almacenen estas sustancias deben contar con dispositivos de relevo de presión y arrestador de flama.
Del transporte.
  Los sistemas de tuberías que conduzcan estas sustancias y que estén expuestos a que el tránsito normal de trabajadores o equipo los pueda dañar, deben contar con protección para evitar que sean dañados. Esta protección no debe impedir la revisión y el mantenimiento de dichos sistemas de tuberías;
  Cuando el transporte se realice en recipientes portátiles, éstos deberán estar cerrados.

## Slide 81: 11. Requisitos de seguridad e higiene para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias explosivas
Del manejo.
  Se debe elaborar un manual de procedimientos para el manejo seguro de explosivos, el cual debe establecer al menos lo siguiente:
  la instrucción de suspender las labores cuando se aproxime una tormenta eléctrica o tempestad;
  se prohíbe el uso de herramientas, ropa, zapatos y objetos personales que puedan generar calor, descargas estáticas, chispa o flama abierta e introducir cualquier dispositivo electrónico que genere radiofrecuencia;
  las sustancias explosivas deben ser manejadas exclusivamente por personal capacitado y autorizado por el patrón;
  antes de llevar a cabo las voladuras se debe verificar que se instale y opere una sirena, se haya alejado a todos los trabajadores de la zona de la voladura, se haya apostado personal en todos los puntos de acceso al lugar donde se va a efectuar la voladura y que todos los trabajadores hayan alcanzado refugio seguro.
  queda prohibido volver al lugar donde se realizó la voladura hasta que personal capacitado revise que la zona se encuentra en condiciones de seguridad e higiene, y se dé la autorización para regresar a dicha zona;

## Slide 82: Del manejo.
  si hay indicios de falla en la disparada de algún barreno, los trabajadores no deben regresar a sus actividades hasta que el personal autorizado y capacitado localice todos los barrenos que no detonaron y se tomen las medidas de seguridad necesarias;
  cuando se requiera usar explosivos primarios y secundarios, el manejo debe hacerse por separado y sólo se juntarán cuando la operación lo requiera;
  los explosivos que, por su inestabilidad representen riesgos de iniciación, deben manejarse en estado húmedo;
  en el interior de los locales destinados al almacenamiento de sustancias explosivas solo debe encontrarse personal autorizado y bajo control;
  únicamente los trabajadores autorizados por el patrón pueden tener acceso al interior de los locales destinados al almacenamiento de sustancias explosivas;
  los vehículos que entren al área del polvorín para cargar o descargar sustancias explosivas, lo harán con matachispas en el tubo de escape y cinta conductora para la descarga de la electricidad estática.

## Slide 83: 11. Requisitos de seguridad e higiene para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias explosivas
Del almacenamiento.
  Los polvorines deben tener delimitadas las áreas de tránsito para que se permita la maniobra de estiba, desestiba y manejo de estas sustancias.
  La operación del polvorín debe estar dirigida por una persona autorizada que conozca y aplique los procedimientos de operación y las medidas de seguridad.
  El polvorín debe mantenerse controlado con respecto a limpieza, temperatura y ventilación.
  Cuando se realicen trabajos en polvorines, se debe utilizar equipo de protección personal.
Del transporte.
  Debe realizarse exclusivamente por personal debidamente capacitado y autorizado por el patrón.
  Debe llevarse a cabo mediante equipos o sistemas de seguridad que eviten la explosión por golpe, chispa o calentamiento.

## Slide 84: 12. Requisitos de seguridad e higiene para el transporte y almacenamiento de sustancias corrosivas, irritantes o tóxicas
El almacenamiento de sustancias corrosivas, irritantes o tóxicas debe hacerse en recipientes específicos, de materiales compatibles con la sustancia de que se trate.
Cuando el transporte de sustancias corrosivas, irritantes o tóxicas en los centros de trabajo se realice a través de un sistema de tuberías o recipientes portátiles, éstos deben estar cerrados para evitar que su contenido se derrame o fugue.

## Slide 85: 13. Vigilancia
La vigilancia del cumplimiento de la presente Norma corresponde a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

## Slide 86: 14. Bibliografía
Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo, título II, capítulo VI, título III, capítulo III. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de enero de 1997, México.

## Slide 87: 15. Concordancia con normas internacionales
Esta Norma no concuerda con ninguna norma internacional, por no existir referencia alguna al momento de su elaboración

## Slide 88: NOM-005-STPS-1998
Instructor: Andres Cavezza, M.S.M.E, M.B.A, P.E, P.M.P.

## Slide 90: 1. NORMA Oficial Mexicana, Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas.
a) NOM-025-STPS-2000
b) NOM-005-STPS-1998
c) NOM-025-STPS-2015
d) NOM-015-STPS-1996

## Slide 91: 2. El capítulo 4 es referente a:
a) Referencias
b) Campo de aplicación
c) Obligaciones del patrón
d) Definiciones

## Slide 92: 3. Conjunto de tareas derivadas de los procesos de trabajo, que generan condiciones inseguras y sobreexposición a los agentes químicos capaces de provocar daños a la salud de los trabajadores o al centro de trabajo.
a) Actividad peligrosa
b) Atmósfera explosiva
c) Atmósfera no respirable
d) Autoridad de trabajo

## Slide 93: 4. Área del centro de trabajo con deficiencia, menos de 19.5%, o exceso, más de 23.5%, de oxígeno.
a) Atmósfera explosiva
b) Atmósfera no respirable
c) Centro de trabajo
d) Espacio confinado

## Slide 94: 5. Es un lugar lo suficientemente amplio, configurado de tal manera que una persona puede desempeñar una determinada tarea en su interior, que tiene medios limitados o restringidos para su acceso o salida, que no esté diseñado para ser ocupado por una persona en forma continua y en el cual se realizan trabajos específicos ocasionalmente.
a) Atmósfera explosiva
b) Atmósfera no respirable
c) Centro de trabajo
d) Espacio confinado

## Slide 95: 6. El examen médico periódico es:
a) Examen realizado por un médico, cuyo contenido está determinado por la literatura específica.
b) Examen realizado y determinado por un médico, para conocer el estado físico y mental del trabajador para determinar si es factible o no que se exponga a las sustancias químicas peligrosas presentes en el centro de trabajo.
c) Examen realizado y determinado por un médico, cuyo objetivo es vigilar la salud del trabajador expuesto a las sustancias químicas peligrosas presentes en el centro de trabajo.
d) Ninguna de las anteriores

## Slide 96: 7. El examen médico específico es:
a) Examen realizado y determinado por un médico, para conocer el estado físico y mental del trabajador para determinar si es factible o no que se exponga a las sustancias químicas peligrosas presentes en el centro de trabajo.
b) Examen realizado por un médico, cuyo contenido está determinado por la literatura específica.
c) Examen realizado y determinado por un médico, cuyo objetivo es vigilar la salud del trabajador expuesto a las sustancias químicas peligrosas presentes en el centro de trabajo.
d) Ninguna de las anteriores

## Slide 97: 8. Son materiales que presentan facilidad para que se les haga detonar ya sea por calor, chispa, fuego o fricción, por lo que se utilizan como disparadores y en la mayoría de los casos son poco estables.
a) Explosivos primarios
b) Explosivos secundarios
c) Polvorín
d) Ninguna de las anteriores

## Slide 98: 9. Local destinado para almacenar sustancias explosivas.
a) Explosivos primarios
b) Explosivos secundarios
c) Polvorín
d) Ninguna de las anteriores

## Slide 99: 10. Son materiales que requieren de un explosivo primario o agente de detonación para que se inicien.
a) Explosivos primarios
b) Explosivos secundarios
c) Polvorín
d) Ninguna de las anteriores

## Slide 100: 11. Son aquellas en estado sólido o líquido con un punto de inflamación mayor a 37.8°C.
a) Sustancias combustibles
b) Sustancias corrosivas
c) Sustancias explosivas
d) Sustancias inflamables

## Slide 101: 12. Son aquéllas en estado sólido, líquido o gaseoso con un punto de inflamación menor o igual a 37.8°C.
a) Sustancias combustibles
b) Sustancias corrosivas
c) Sustancias explosivas
d) Sustancias inflamables

## Slide 102: 13. Son aquéllas en estado sólido, líquido o gaseoso que causan destrucción o alteraciones irreversibles en el tejido vivo por acción química en el sitio de contacto.
a) Sustancias combustibles
b) Sustancias corrosivas
c) Sustancias explosivas
d) Sustancias inflamables

## Slide 103: 14. Las sustancias reactivas son aquellas que:
a) Por sus propiedades físicas y químicas al ser manejadas, transportadas, almacenadas o procesadas, presentan la posibilidad de inflamabilidad, explosividad, toxicidad, reactividad, radiactividad, corrosividad o acción biológica dañina.
b) Presentan susceptibilidad para liberar energía.
c) En estado sólido, líquido o gaseoso pueden causar transtornos estructurales o funcionales que provoquen daños a la salud o la muerte si son absorbidas
d) En estado sólido, líquido o gaseoso causan un efecto inflamatorio reversible en el tejido vivo por acción química en el sitio de contacto.

## Slide 104: 15. Son aquéllas en estado sólido, líquido o gaseoso que pueden causar transtornos estructurales o funcionales que provoquen daños a la salud o la muerte si son absorbidas, aun en cantidades relativamente pequeñas por el trabajador.
a) Ventilación
b) Sustancias tóxicas
c) Sustancias reactivas
d) Sustancias químicas peligrosas

## Slide 105: 16. Establecer por escrito las actividades peligrosas y operaciones en espacios confinados que entrañen exposición a sustancias químicas peligrosas y que requieran autorización para ejecutarse es una obligación del:
a) Patrón
b) Trabajador
c) Unidad de verificación
d) Auditor

## Slide 106: 17. Es el conjunto de materiales, equipo y medicamentos que se utilizan para aplicar los primeros auxilios a una persona que ha sufrido un accidente o una enfermedad repentina.
a) Venda
b) Maletín
c) Botiquín
d) Ambulancia

## Slide 107: 18. Participar en las brigadas de respuesta a emergencia es una obligación del:
a) Patrón
b) Trabajador
c) Unidad de verificación
d) Auditor

## Slide 108: 19. Los requisitos administrativos están especificados en el capítulo:
a) 5
b) 6
c) 7
d) 8

## Slide 109: 20. “Se prohíbe el uso de herramientas, ropa, zapatos y objetos personales que puedan generar chispa, flama abierta o temperaturas que puedan provocar ignición.” Es un requisito de tipo:
a) Del manejo
b) Del almacenamiento
c) Del transporte
d) Ninguna de las anteriores

## Slide 110: 21. “Los recipientes fijos donde se almacenen estas sustancias deben contar con dispositivos de relevo de presión y arrestador de flama.” Es un requisito de tipo:
a) Del manejo
b) Del almacenamiento
c) Del transporte
d) Ninguna de las anteriores

## Slide 111: 22. “Los sistemas de tuberías que conduzcan estas sustancias y que estén expuestos a que el tránsito normal de trabajadores o equipo los pueda dañar, deben contar con protección para evitar que sean dañados. Esta protección no debe impedir la revisión y el mantenimiento de dichos sistemas de tuberías.” Es un requisito de tipo:
a) Del manejo
b) Del almacenamiento
c) Del transporte
d) Ninguna de las anteriores

## Slide 112: 23. La vigilancia del cumplimiento de la presente Norma corresponde a la:
a) Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
b) Secretaría de Desarrollo Social
c) Secretaría de Salud
d) Secretaría de Seguridad y Salud Ocupacional.

## Slide 113: 24. Esta norma concuerda con la siguiente norma:
a) NOM-019-STPS-2000
b) NOM-025-STPS-1990
c) NOM-005-STPS-1998
d) Ninguna

## Slide 114: 25. El capitulo 9 hace referencia a:
a) Requisitos generales
b) Requisitos para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias inflamables o combustibles
c) Requisitos para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias explosivas
d) Requisitos para el transporte y almacenamiento de sustancias corrosivas, irritantes o tóxicas

## Slide 115: 26. El capitulo 6 hace referencia a:
a) Definiciones
b) Obligaciones del patrón
c) Obligaciones de los trabajadores
d) Requisitos administrativos

## Slide 116: 27. Establecer las condiciones de seguridad e higiene para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas, para prevenir y proteger la salud de los trabajadores y evitar daños al centro de trabajo; forma parte del:
a) Objetivo
b) Campo de aplicación
c) Referencias
d) Ninguna de las anteriores

## Slide 117: 28. Elaborar y mantener actualizado, en cuanto a los cambios de procesos o sustancias químicas peligrosas presentes en el centro de trabajo, un estudio para analizar los riesgos potenciales de sustancias químicas peligrosas es una obligación del:
a) Patrón
b) Trabajador
c) Unidad de verificación
d) Auditor

## Slide 118: 29. Comunicar a los trabajadores los riesgos a los que estén expuestos una obligación del:
a) Patrón
b) Trabajador
c) Unidad de verificación
d) Auditor

## Slide 119: 30. La guía de referencia para el botiquín de primeros auxilios está basado en:
a) El Manual de Primeros Auxilios de la Secretaria de Salud
b) El Manual de Primeros Auxilios establecido por la ONU
c) El Manual de Primeros Auxilios de la Cruz Roja Mexicana.
d) Ninguna de las anteriores

## Slide 120: Referencias
NORMA Oficial Mexicana NOM-005-STPS-1998, Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas. Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.-